Государственное автономное учреждение города Москвы

«Московская государственная экспертиза»

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

# __________________________________________________________________________________

# Учебный план

# программы повышения квалификации

«Проведение инженерно-геологических и геотехнических изысканий в целях получения исходных данных для расчета грунтовых оснований зданий и сооружений методом конечных элементов. Практика работы на программном комплексе PLAXIS»

на обучение группы в период с 18.06.2018 г. по 20.06.2018 г.

Цель обучения: Изучение лабораторных и полевых методов определения входных параметров математических моделей грунтовых оснований зданий и сооружений. Получение начальных навыков работы в программном комплексе численного моделирования «PLAXIS».

| Категории слушателей: | инженерный и экспертный состав |
| --- | --- |
| Форма обучения: | очная |
| Длительность обучения: | 24 академических часов |
| Режим занятий: | 3 дня по 8 академических часов. |
| Вид выдаваемого по окончании обучения документа: | удостоверение о повышении квалификации установленного образца |

| № п/п | Разделы, темы | Аудиторные занятия | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, часов | В том числе |  |
|  |  |  | Лекции | практ. занятия |  |
| 1. | Модуль 1. «Основы геотехники» |  |  |  |  |
| 1.1. | Современное оборудование геотехнической лаборатории. Инновационные методы определения состава и свойств грунтов. Геотехническое оборудование ведущих мировых производителей. Требования к компетентности испытательных лабораторий. Экскурсия по испытательной лаборатории. | 2 | 1 | 1 |  |
| 1.2. | Применение полевых методов для определения входных параметров конечно-элементных моделей. Современные установки глубинного статического зондирования. | 1 | 1 |  |  |
| 1.3. | Основные принципы геотехники. Механизмы деформирования грунтов. Упругие и пластические деформации. Критерии прочности. Расчетное сопротивление грунта. Научные и практические основы испытаний грунтов методом трехосных сжатий. Статический, кинематический и динамический режимы испытаний. Дренированные и недренированные испытания. Прочность грунтов (пиковая, остаточная, мобилизованная). Коэффициент безопасности. Методы ускорения и снижения себестоимости трехосных испытаний грунтов, отвечающие требованиям действующих нормативных документов | 3 | 2 | 1 |  |
| 1.4. | Расчет эпюры геостатического давления. Метод восстановления фазового состава. Расчет напряжений и деформаций под жестким штампом. | 2 |  | 2 | Контрольные вопросы |
| 2. | Модуль 2. «Основы математического моделирования грунтовых оснований зданий и сооружений» |  |  |  |  |
| 2.1. | Использование метода конечных элементов (МКЭ) в расчетах оснований. Современные программные средства численного модели-рования: Plaxis, Midas, GEO 5, GeoStudio, Ansys и др. Действующие нормативы по численному моделированию. Развитие нормативной базы по инженерно-геологическим и геотехническим испытаниям, ориентированным на получение входных параметров программных комплексов численного моделирования. Требования к составлению программы работ и технического задания. Стандарт предприятия по определению входных параметров расчетных моделей грунтовых оснований. | 1 | 1 |  |  |
| 2.2. | Расчетные модели грунтовых оснований: линейной упругости (LE), Мора-Кулона (MC), уплотняющегося грунта (HS), уплотняющегося грунта при малых деформациях (HSS), слабого грунта Soft Soil (SS), слабого грунта с учетом ползучести Soft Soil Creep (SSC), модель грунта с анизотропной недренированной прочностью NGI-ADP, модель грунта при первичном изотропном сжатии Cam-Clay (CC), модель невязкого грунта Секигучи-Ота (SO) и др. | 1 |  | 1 |  |
| 2.3. | Методы лабораторного определения входных параметров моделей программного комплекса численного моделирования Plaxis (модели: LE, MC, HS). Особенности инструментальных определений входных параметров расчетной модели HS посредством использования камеры трехосного сжатия типа Б в режиме К0-консолиации. | 2 | 2 |  |  |
| 2.4. | Верификация параметров моделей LE, MC, HS при помощи программного модуля Soil Test. Расчет напряженно-деформированного состояния (НДС) грунтового основания в зоне влияния фундамента здания. Расчет коэффициента запаса устойчивости. | 3 |  | 3 |  |
| 3. | Модуль 1. Математическое моделирований сильносжимаемых и низкопрочнных грунтовых оснований. |  |  |  |  |
| 3.1. | Методы лабораторных определений входных параметров модели слабого грунта Soft Soil (SS). Расчет осадки армогрунтовой насыпи, поэтапно возводимой на слабом грунтовом основании с учетом длительной фильтрационной консолидации. Исследование режима диссипации порового давления в процессе осадки насыпи. Методы повышения несущей способности низкопрочных грунтовых оснований. | 3 | 1 | 2 |  |
| 3.2. | Модель слабого грунта с учетом ползучести Soft Soft Creep (SSC). Недренированная прочность грунтов. Методика определения параметров вторичной консолидации (консолидации ползучести) грунтов. Расчет нестабилизированного напряженно-деформированного состояния геотехнической системы «грунтовое основание – сооружение». | 3 | 1 | 2 |  |
| 3.3. | Особенности определения входных параметров модели NGI-ADP, допускающей многообразие механизма деформирования на различных участках поверхности разрушения грунтового основания. Технология проведения испытаний грунтов по технологии Direct Simple Shear (DDS). | 1 | 1 |  |  |
| 3.4. | Особенности проведения экспертизы материалов геотехнических лабораторий, выполняющих испытания грунтов в целях получения входных параметров конечно-элементного моделирования. | 1 | 1 |  | Контрольные вопросы |
|  | Итоговый контроль знаний |  |  |  | зачет |
|  | Итого часов | 24 | 12 | 12 |  |

Руководитель Учебного центра                     	                                  _____________О.А. Бортич